Adams AD16

ручной металлодетектор

Инструкция по эксплуатации

ООО «КОГР»

2015 г.

Рис. 1

Характеристики:

- Металлодетекторы прошли медицинскую проверку и не оказывают вредного воздействия на людей с искусственными кардиостимуляторами

- Кнопка включения/выключения рассчитана как минимум на 10 млн. нажатий (эквивалентно 20 годам постоянного использования)

- Все модели работают от одной  батареи, тип 6F22 («Крона»), выходное напряжение - 9В

- Световая и звуковая индикация обнаружения

- Автоматическая схема настройки чувствительности

- Влагозащитный корпус - применение при любой погоде

- Рабочая температура от минус 20°С от + 65°С

- Температура хранения от минус 30°С от + 80°С

- Влажность – 98%

- Обнаружение металлического предмета весом от 0,003 г.

- Габариты: длина - 360 мм, ширина - 105 мм (антенна), ширина корпуса – 55 мм, высота корпуса - 35 мм; вес-280 г, включая батарею.

- Ток потребления в режиме отсутствия обнаружения – 3 мА

- Ток потребления в режиме обнаружения – 6 мА

Использование AD16

Для включения  и выключения рабочего режима используется кнопка включения/выключения (см. рис 1). Для включения металлодетектора нажмите и удерживайте эту кнопку. Далее произведите поиск металлического предмета. Чувствительный элемент (антенна) находится в верхней части корпуса металлодетектора. При обнаружении металлического предмета,  металлодетектор  производит световую и звуковую индикацию, расположение светодиода и пьезодинамика показано на рис.1. Для выключения отпустите кнопку включения/выключения.  При поиске больших предметов держите металлодетектор на  более удаленном расстоянии от поверхности, чем при поиске маленьких предметов. Металлодетектор AD16 производит поиск всех типов металлов, в том числе и из нержавеющей стали в любой плоскости под любым углом.

Источник электропитания

Электропитание металлодетектора осуществляется от одной  батареи, тип 6F22 («Крона»), выходное напряжение - 9В.

Средний срок службы батареи при ежедневном использовании составляет 6 месяцев при использовании батареи емкостью 550мАч.

Первым признаком, что уровень батареи недостаточен для дальнейшего использования, и необходимо ее заменить, является длинный звуковой сигнал, воспроизводящийся при обнаружении металлического объекта вне зависимости от веса и размера объекта или при нажатии на кнопку включения/ выключения без обнаружения объекта.

Батарея находится внутри металлодетектора и для ее замены необходимо перевернуть металлодетектор и отвинтить один винт крепления крышки отсека батареи, извлечь батарею и вставить новую (см. рис.2). При вставке новой батареи соблюдайте полярность подключения.

Рекомендованные производители источника питания – Duracell, GP, Energizer, Panasonic.

Рис. 2.