Устройство блокирования

средств несанкционированного

прослушивания и передачи данных

## «КЕДР – 5М (К)»

Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство блокирования средств несанкционированного прослушивания и передачи данных «КЕДР-5М (К)» (далее - Изделие) предназначено для блокирования работы средств несанкционированного прослушивания и передачи данных, аудио- и видео передатчиков, использующих  стандарты LTE800, GSM-900/1800, E-GSM, UMTS (3G), LTE2600, WiMax (4G), NMT-450, WiFi, Bluetooth, CDMA2000 1X, DECT, WiFi-5.0.

Применяется для защиты от утечки информации в выделенных помещениях по каналам связи указанных выше стандартов.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Изделие закамуфлировано в атташе-кейс.

Изделие комплектуется модулями различных диапазонов.

Для формирования зашумляющего сигнала используется сверхширокополосная модуляция. В результате работы изделия происходит потеря сети связи пользовательского терминала с базовой станцией.

Эффективный радиус действия изделия подбирается экспериментальным путем, и в идеальных условиях достигает 60 метров.

Питание изделия осуществляется от сети 220В, бортовой сети автомобиля 12В или от встроенного аккумулятора.

Изделие оснащено таймером автоматического отключения режима «Работа» через 1 час.

Эксплуатационная документация размещена вместе с изделием.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | Атташе-кейс со встроенным устройством | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сетевой шнур | 1 шт. |
| 3. | Шнур для питания от бортовой сети 12В | 1 шт. |
| 4. | Аккумулятор (установлен в отдельном отсеке) 6В, 12 Ач | 1 шт. |
| 5. | Паспорт изделия, инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1. | Максимальный радиус подавления | - до 40 метров* |
| --- | --- | --- |
| 2. | Диапазон рабочих частот: |  |
|  | стандарт CDMA2000 1X, NMT-450 стандарт LTE800 стандарт E-GSM, GSM-900 | - 463 – 467,5 МГц - 783,5 – 821 МГц - 925 – 960 МГц |
|  | стандарт GSM-1800, DECT | - 1805 – 1900 МГц |
|  | стандарт UMTS (3G) | - 2110 - 2170 МГц |
|  | стандарт WiFi, Bluetooth | - 2400 – 2483,5 МГц |
|  | стандарт LTE2600, 4G (WiMax) | - 2570 – 2700 МГц |
|  | стандарт WiFi-5.0 | - 5100 – 5800 МГц |
| 3. | Расположение антенн | - встроенные |
| 4. | Питание | - 220В - 12В (авто) - 12В (АКБ) |
| 5. | Продолжительность работы в автономном режиме при полностью заряженных аккумуляторных батареях | - до 1 часа |
| 6. | Потребляемая мощность | - до 150 Вт |
| 7. | Габариты | - 500х420х130 мм |
| 8. | Условия эксплуатации | - +5+400С |
| 9. | Гарантийный срок эксплуатации | - 12 месяцев |
|  | * в зависимости от условий эксплуатации. |  |

УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

К работе с изделием допускаются работники, знающие правила техники безопасности, проинструктированные и обученные правилам эксплуатации изделия.

Перед началом работы внимательно изучить руководство по эксплуатации, ознакомиться с расположением органов управления изделия.

Оптимальное размещение изделия в помещении определяется экспериментально. Критерием правильного расположения изделия является его максимальная удаленность от людей и минимально возможная мощность излучения, при которой достигается необходимая зона покрытия. Рекомендуется устанавливать кейс таким образом, чтобы его плоскость была перпендикулярна направлению на блокируемые устройства.

Нормальное положение изделия в режиме «Работа» - вертикально на ножках кейса.

Рекомендуется регулярная проверка правильности выбора места установки изделия, связанная с возможным изменением радиоэлектронной обстановки.

Невозможность блокирования работы средств несанкционированного прослушивания и передачи данных, аудио- и видео передатчиков, использующих  стандарты LTE800, GSM-900/1800, E-GSM, UMTS (3G), LTE2600, WiMax (4G), NMT-450, WiFi, Bluetooth, CDMA2000 1X, DECT, WiFi-5.0, связанная с недостаточным уровнем мощности изделия, не является неисправностью.

Не допускается эксплуатация изделия в режиме «Работа» при заряде аккумуляторной батареи.

Оставление внутри кейса шнуров питания и других предметов приводит к резкому снижению эффективности изделия.

Ответственность   за   эксплуатацию    изделия  в рамках действующего  законодательства    РФ,  возложена  на  Пользователя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Включение питания изделия при работе от аккумулятора.

Открыть кейс. Включить тумблер черного цвета «в положение «I». Загорается красный индикатор «Готовность» (под ручкой кейса). Если индикатор «Разряд» внутри кейса не горит – изделие исправно и готово к работе.

Если индикатор «Разряд» горит красным цветом, следует зарядить аккумуляторы, включив соответствующий шнур в сеть 220В. При этом все тумблеры внутри кейса должны быть выключены, а переключатель «РАБОТА» (под ручкой кейса) должен находиться в положении, при котором не видна белая точка. Во время заряда аккумуляторов индикатор «Разряд» горит зеленым цветом, по окончании заряда указанный индикатор гаснет.  Время  полного заряда аккумуляторов –  не менее 10 ч.

Включение питания при работе от сети 220В.

Подключить соответствующий шнур питания к изделию (в гнездо на боковой панели кейса), а затем - к сети 220В. Открыть кейс. Включить тумблер черного цвета в положение «I». Загорается красный индикатор «Готовность» (под ручкой кейса).

Включение питания при работе от бортовой сети автомобиля.

Подключить соответствующий шнур питания к изделию (в гнездо на боковой панели кейса), а затем - к бортовой сети автомобиля 12В. Открыть кейс. Включить тумблер черного цвета в положение «I». Загорается красный индикатор «Готовность» (под ручкой кейса).

Включение режима «Работа

Включить тумблеры требуемых для работы диапазонов в положение «I»:

- зеленый – 800/2600 МГц;

- синий – 450/2400/5450/5800 МГц;

- красный – 900/1800/2100 МГц.

Нажать кнопку «РАБОТА-ВКЛ» (под ручкой кейса).

Включается питание вентиляторов охлаждения. Загораются зеленый индикатор «Работа» (под ручкой кейса) и соответствующие индикаторы включенных диапазонов (внутри кейса).

Установить соответствующими регуляторами «Уровень» такую необходимую мощность сигнала в пределах защищаемой территории, при которой происходит потеря сети связи пользовательским терминалом, невозможность приема/передачи данных и речевой информации.

ВНИМАНИЕ! В целях предотвращения выхода из строя  изделия, рекомендуется эксплуатировать его в режиме «Работа» не более 1 часа подряд (при этом допускается нагрев корпуса кейса).

Изделие оснащего таймером автоматического отключения режима «Работа» через 1 час после включения. Во время работы изделия индикатор «Таймер» горит желтым мигающим цветом. По окончании работы таймера индикатор горит желтым цветом, гаснет зеленый индикатор «Работа» (под ручкой кейса).

Отключение режима «Работа»

Нажать кнопку «РАБОТА-ВЫКЛ» (под ручкой кейса).

Загорается красный индикатор «Готовность» (под ручкой кейса).

Результатом эффективной работы изделия является потеря сети связи пользовательским терминалом, невозможность приема/ передачи данных и речевой информации.

Если изделие не обеспечивает покрытие зоны блокирования, в помещении устанавливаются несколько изделий, частично перекрывающих зону блокирования друг друга.

Отключение питания изделия.

Открыть кейс. Установить тумблеры включения диапазонов в положение «0».

Установить тумблер черного цвета в положение «0». Гаснет красный индикатор «Готовность» (под ручкой кейса).

Замена аккумуляторов

Заменять аккумуляторы необходимо, если после 10 часов заряда индикатор «Разряд» продолжает гореть красным цветом.

Отсоединить лямки внутри кейса.

Вывернуть крепежные винты крышки аккумуляторного отсека. Снять ее и заменить аккумуляторы, соблюдая полярность подключения клемм.

Установить в обратном порядке крышку аккумуляторного отсека и подсоединить лямки внутри кейса.

Несоблюдение полярности подключения   клемм приведёт к повреждению изделия!

В целях предотвращения глубокого разряда аккумулятора при длительном не использовании изделия, необходимо для заряда аккумулятора подключать изделие к сети 220В  не реже одного раза в месяц, на время не менее 10 часов.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

| Место расположения | Тип органа управления, сигнализации | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Крышка изделия (внутри кейса) | Черный тумблер | Включение/выключение общего питания изделия |
|  | Синий тумблер | Включение/выключение питания диапазонов 450/2400/5450/5800 МГц |
|  | Красный тумблер | Включение/выключение питания диапазонов 900/1800/2100 МГц |
|  | Зеленый тумблер | Включение/выключение питания диапазонов 800/2600 МГц |
|  | Красные индикаторы | Отражают включение/выключение диапазонов |
|  | Регуляторы «Уровень» | Регулировка уровня выходного сигнала соответствующих диапазонов |
|  | Двухцветный индикатор «Разряд» | Отражает наличие питания и состояние заряда аккумуляторов. Зеленый цвет – аккумуляторы заряжаются. Красный цвет – аккумуляторы разряжены. Не горит – питание от аккумуляторов, аккумуляторы заряжены. |
|  | Желтый индикатор «Таймер» | Отражает работу таймера. Мигает – таймер включен. Горит постоянно – окончание работы таймера |
| Под ручкой кейса | Двухцветный индикатор «Готовность/Работа» | Красный - отражает включение режима «Готовность». Зеленый - Отражает включение режима «Работа» |
|  | Кнопка «РАБОТА-ВКЛ» | Включение режима «Работа» |
|  | Кнопка «РАБОТА-ВЫКЛ» | Выключение режима «Работа» |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации изделие не требует специального технического обслуживания.

При внешнем осмотре проверяется целостность корпусов, шнуров, надежность подключения проводов питания и фидеров антенн.

Внешний осмотр изделия производится при отключенном питании.

Не допускается загрязнение разъемов и органов управления.

Проверка параметров и ремонт изделия может производиться только в специализированных ремонтных органах.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха +5+400С, относительной влажности до 80% при температуре воздуха 200С.

При хранении изделие должно находиться в упакованном виде.

В помещении для хранения не допускается наличие в воздухе паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировке необходимо дополнительно использовать амортизационные материалы, и обеспечивать защиту изделия от механических и климатических воздействий.

При транспортировке в условиях отрицательных температур или повышенной влажности, необходимо выдержать изделие в рабочих условиях не менее двух часов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность и качественное функционирование изделия в соответствии с объявленными характеристиками при условии соблюдения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента поставки изделия потребителю.

В случае нарушения работоспособности, сдать изделие организации-продавцу.

Действия гарантийных обязательств прекращаются:

-  по истечении гарантийного срока;

- при несоблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа  и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи: «_____» _________________ 201__г.

Отметка о продаже: __________________________