АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
В  ЗАЩИЩЁННОМ  ИСПОЛНЕНИИ

«СТЕЛЛА-8»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЦАТ.465317.008 РЭ

2017

Содержание

1.	Основные технические характеристики…………………...…3

2.	Использование по назначению…………………………..……5

2.1	Эксплуатационные ограничения и требования по безопасности………………………………………………………...….5

2.2	Подключение изделия…………………………………………6

2.3	Включение и выключение изделия…………………………..7

3.	Техническое обслуживание…………………………….……..7

Приложение А………………..…………………………….…………..9

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено  для использования обслуживающим персоналом при монтаже и эксплуатации акустической системы в защищённом исполнении «Стелла-8» (далее по тексту – акустическая система, АС) на объектах информатизации 1, 2 и 
3-й категории различного назначения.

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики акустической системы в защищённом исполнении «Стелла-8», а также правила выполнения монтажных работ и технического обслуживания при эксплуатации.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Акустическая система предназначена для преобразования электрических сигналов в звуковые колебания и используется для озвучивания выделенных помещений на объектах информатизации 1, 2 и 3-й категории различного назначения.

  - Акустическая система защищена от утечки информации и используется  в составе защищенных звукоусилительных комплексов в качестве ОТСС.

  - Основные технические характеристики приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Техническая характеристика | Единица измерен. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диапазон рабочих частот | Гц | 100 – 15000 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне рабочих частот, не более | дБ | 16 |
| Синусоидальная электрическая мощность, не менее | Вт | 8 |
| Номинальное электрическое сопротивление | Ом | 8±1 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1м от акустической системы при подведении мощности 1 Вт, не менее | дБ | 94 |
| Габариты, не более | мм | 550х160х220 |
| Масса, не более | кг | 4,8 |
| Время непрерывной работы, не менее | ч | 8 |
| Наработка на отказ, не менее | ч | 10000 |
| Срок службы, не менее | лет | 7 |

  - Устройство и принцип работы

Акустическая система выполнена на основе двух динамических головок в защищенном исполнении.

Воспроизводимая акустической системой информация защищена от утечки по каналам электрического и магнитного поля рассеивания благодаря специальной конструкции элементов АС.

При этом остальные звенья воспроизводящего комплекса – от источника питания до подводящих проводов – должны быть защищенными и располагаться в контролируемой зоне.

  - Конструкция изделия

На задней панели АС установлены разъемы для соединения акустических систем между собой и подключения к усилителю мощности.

1.7 Упаковка

Упаковка изделия производится в картонную коробку.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

    - Допустимые и рекомендуемые параметры сигналов, подводимых к АС, указаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Параметры сигналов, подводимых к АС | Значение |
| --- | --- |
| Максимально допустимая мощность, Вт * | 8 |
| Максимально допустимое напряжение, В * | 8 |
| Рекомендуемая мощность, Вт ** | 1 |
| Рекомендуемое напряжение, В ** | 2,8 |

*Прослушивание АС при максимальной мощности может привести к повреждению слуха. Превышение допустимой мощности приводит к повреждению АС.

**Параметры, при которых обеспечивается комфортное воспроизведение и отсутствие утечки.

    - Допускается соединять АС в последовательные группы суммарным сопротивлением не более 24 Ом (три АС).

    - Максимально допустимое напряжение звукового сигнала (в вольтах), подводимое к группе последовательно соединенных АС, равно суммарному сопротивлению в омах:

для 8 Ом – 8 В,

для 16 Ом – 16 В    и т.д.

    - Параллельное соединение нескольких АС или групп АС допускается только на выходе усилителя мощности звуковой частоты.

    - Не допускается подача на АС постоянного тока напряжением свыше 0,2 В.

    - В отношении электробезопасности при эксплуатации акустической системы в составе звукоусилительных комплексов следует руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0(75. Электропитания акустическая система не требует.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

    - Подключение АС осуществляется кабелями согласно структурным схемам, приведенным на рис.1, 2.

Рис.1 Структурная схема подключения одиночной АС

Рис.2 Структурная схема подключения группы из трех АС

    - Группы из другого количества АС создаются путем добавления или удаления АС и промежуточных кабелей.

    - Кабели изготавливаются по схемам Приложения А.

    - Подключение кабелей и заглушки к АС производят соединением разъемов кабелей с разъемами, расположенными на задней стенке АС. Конструкция кабелей исключает ошибочное соединение АС.

    - Перед началом подключения АС должна быть закреплена или установлена на надежной опоре.

    - Перед подключением подводящего кабеля к УМЗЧ производят измерение сопротивления и напряжения мультиметром:

- сопротивление постоянному току между сигнальными проводниками подводящего кабеля должно быть больше номинального сопротивления одной АС во столько раз, сколько АС в группе;

- сопротивление постоянному току между сигнальными проводниками и экраном подводящего кабеля должно быть не менее 200 кОм;

- напряжение звукового сигнала между каждым из проводников подводящего кабеля и выходными зажимами УМЗЧ, а также между каждым из проводников подводящего кабеля и корпусом УМЗЧ должно быть (при включенном питании УМЗЧ и установке регуляторов УМЗЧ в положение минимальной громкости) не более 1 В;

- напряжение звукового сигнала между выходными зажимами УМЗЧ при установке регуляторов громкости УМЗЧ в положение максимальной громкости не должно превышать значений, указанных в 2.1.3.

    - Подключение подводящего кабеля к УМЗЧ должно производиться согласно инструкции по эксплуатации УМЗЧ. Подключение производят при выключенном УМЗЧ в следующем порядке: вначале экран, затем сигнальные проводники подводящего кабеля.

## ВКЛЮЧЕНИЕ и ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

    - Перед включением и выключением УМЗЧ необходимо перевести регулятор громкости в положение минимальной громкости.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание заключается в ежедневном контроле:

- отсутствия повреждений АС, подводящих кабелей и разъемов, крепления АС к стене;

- отсутствия подключения дополнительных устройств к АС и подводящим проводам;

- отсутствия искажений и самопроизвольного снижения громкости.

3.2 Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их устранению приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Проявление неисправности | Дополнительные признаки | Возможная причина и способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствует звук от всех АС при подаче электрического сигнала | 1. Сопротивление, измеренное на зажимах первой АС, в норме. 2. Сопротивление, измеренное на зажимах первой АС, не в норме. 3. После замены АС сопротивление пришло в норму. | 1. Исправить повреждение линии от УМЗЧ до первой АС. 2. Исправить повреждение участков линии между АС, а при отсутствии повреждений последовательно заменить каждую АС на заведомо исправную. 3. Обратиться на предприятие-изготовитель для ремонта замененной АС. |
| 2.Отсутствует звук от одной или нескольких АС (не от всех) | 1. После перестановки АС звук появляется в ранее молчавшей. 2. После перестановки АС звук не восстанавливается. | 1. Исправить повреждение участков линии между АС. 2. Обратиться на предприятие-изготовитель для ремонта АС. |
| 3. Искажен звук | 1. Превышена допустимая мощность. 2. Перегружен вход УМЗЧ. | 1. Отрегулировать УМЗЧ в сторону уменьшения громкости. 2. Уменьшить уровень источника сигнала. |

# Приложение А

Кабели для подключения акустических систем «Стелла-8»

| Кабель подводящий для подключения одной АС Кабель МКЭШ 2х0.5 мм2 Концы кабеля зачистить 10 мм, не залуживать XLR-3 гнездо (AC3F) Конт. Цепь 1 Вход 3 Корпус 2 Вход | Перемычка Провод МГШВ 0,35 мм2 При последовательном соединении АС подключается к последней АС Конт. Цепь 1 Перемычка 3 2 Перемычка XLR-3 вилка (AC3M) |
| --- | --- |
| Кабель подводящий для последовательного подключения двух и более АС Кабель МКЭШ 2х0,5 мм2 Концы кабеля зачистить 10 мм, не залуживать XLR-3 гнездо (AC3F) Конт. Цепь 1 Вход 3 Корпус 2 Вход |
| Кабель промежуточный для последовательного соединения двух АС Кабель МКЭШ 2х0,5 мм2 XLR-3 вилка (AC3M) XLR-3 гнездо (AC3F) Цепь Конт. Конт. Цепь Выход 1 1 Вход Корпус 3 3 Корпус Выход 2 2 Вход Рис. А.1 |